Placa Periférica para a placa Spartan II

Autores: Ten Cury, Ten Thiago Martins e Ten Maranhão

Orientador: Cap Alexandre

## Cristal de 32 MHz

| Função | Pino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| CLK – 32 MHz | P88 | Freqüência (32 MHz) |

## Chaves

| No da chave | Pino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | P113 | Chave “liga/desliga” |
| 2 | Não usar | Não usar |
| 3 | P41 | (idem à chave 1) |
| 4 | P29 | (idem) |
| 5 | P42 | (idem) |
| 6 | P28 | (idem) |
| 7 | P26 | (idem) |
| 8 | P43 | (idem) |
| 9 | P102 | (idem) |
| 10 | P22 | (idem) |

Obs.1 : As chaves passaram o sinal para o circuito quando estiverem para o lado “OPEN” (resistores de pull-up), quando fechadas serão ligadas ao “terra”.

## Display

| Função | Pino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | P115 | Ver figura |
| B | P114 | (idem) |
| C | P136 | (idem) |
| D | P133 | (idem) |
| E | P132 | (idem) |
| F | P134 | (idem) |
| G | P137 | (idem) |
| PD | P138 | (idem) |
| Display1 | P129 | LSB(dir.) |
| Display2 | P131 | - |
| Display3 | P130 | - |
| Display4 | P126 | MSB(esq.) |

Obs. : Para trabalhar com os quatro displays deve-se utilizar o cristal, de forma a fazer uma multiplexação do tempo dos segmentos, pois as saídas para os quatros displays são as mesmas. O que faz estes apresentarem resultados diferentes é a multiplexação dos habilitadores dos displays (display1, ..., display4)

Obs.2 :Os Leds do displays acendem quando nele são jogados o nível 0.

## Sistema Óptico

| Função | Pino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Transmissor óptico | P27 | Quando ativado liga o foto-transistor |
| Receptor óptico | P23 | Recebe o sinal infravermelho (inclusive sinais externos) |

## Leds

| No do Led | Pino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1E | P40 | Acende qdo alimentado |
| 2E | P120 | (idem) |
| 3E | P116 | (idem) |
| 4E | P117 | (idem) |
| 1D | P123 | (idem) |
| 2D | P124 | (idem) |
| 3D | P122 | (idem) |
| 4D | P121 | (idem) |

## Porta Serial

| Função | Pino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Transmissor serial | P22 | Transmite dados via porta serial |
| Receptor serial | P102 | Recebe dados via porta serial |

Obs.: Notar que o transmissor e receptor seriais estão multiplexados com dois leds (L9 e L10)

## 374 p/ DAC

| Pino | Descrição |
| --- | --- |
| P21 | CLK |

Obs.: As saídas do 374 estão ligadas no DAC.

## Conversor Analógico-Digital

| Função | Pino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| CLK | P140 | Freqüência (até 1,5 MHz) |
| ALE | P140 | Strobe os sinais ADD A, B, C |
| ADD A | P141 | Seleção de canais |
| ADD B | P3 | Seleção de canais |
| ADD C | P139 | Seleção de canais |
| OE | P19 | Habilita a saída |
| SOC | P118 | Início de conversão |
| EOC | P18 | Sinaliza fim de conversão |

## Porta Paralela

| Pino | Descrição |
| --- | --- |
| P20 | *ACK |
| P112 | BUSY |
| P138 | *STROBE |

Barramento de Dados (p/ 374-DAC, ADC e Porta Paralela)

| Pino | Descrição |
| --- | --- |
| P13 | D6 |
| P11 | D4 |
| P7 | D1 |
| P5 | D0 |
| P12 | D7 |
| P10 | D5 |
| P6 | D3 |
| P4 | D2 |

## Conector FPGA

| Pino | Descrição |
| --- | --- |
| P28 | Chave 5 |
| P26 | Chave 7 |
| P22 | Chave 10, transmissor serial |
| P102 | Chave 9, receptor serial |
| P43 | Chave 8 |
| P42 | Chave 5 |
| P41 | Chave 3 |
| P40 | Led 1E |
| P15 | CLK 32 MHz |
| P29 | Chave 4 |
| P27 | transmissor ótico |
| P23 | receptor ótico |
| P21 | CLK 374 |
| P19 | OE ADC |
| P13 | D6 |
| P11 | D4 |
| P7 | D1 |
| P5 | D0 |
| P3 | ADD B ADC |
| P140 | CLK ADC |
| P138 | *STR (porta paralela), PD display |
| P136 | C display |
| P131 | anodo display 2 |
| P129 | anodo display 1 |
| P124 | Led 2D |
| P121 | Led 4D |
| P120 | Led 2E |
| P117 | Led 4E |
| P115 | A display |
| P113 | Chave 1 |
| P18 | EOC ADC |
| P20 | *ACK (porta paralela) |
| P12 | D7 |
| P10 | D5 |
| P6 | D3 |
| P4 | D2 |
| P141 | ADD A ADC |
| P139 | ADD C ADC |
| P137 | G display |
| P134 | F display |
| P133 | D display |
| P132 | E display |
| P130 | anodo display 3 |
| P126 | anodo display 4 |
| P123 | Led 1D |
| P122 | Led 3D |
| P118 | SOC ADC |
| P116 | Led 3E |
| P114 | B display |
| P112 | BUSY (porta paralela) |